## Slide 1: Trabalho com Roçadeira Costal

## Slide 2: Posição de Trabalho
Tudo no ângulo correto: dessa forma você trabalha confortavelmente, poupando forças

## Slide 3: Primeiro coloca-se o cinto. O gancho de segurança deve situar-se aproximadamente, um palmo abaixo do quadril direito.

## Slide 4
Agora a roçadeira é enganchada com o olhal de suporte no gancho de segurança.

## Slide 5: Após soltar os parafusos, os punhos podem ser regulados e o olhal de suporte deslocado na haste.

## Slide 6: Certifique-se que a roçadeira esteja balanceada de tal forma, que a ferramenta de corte chegue a tocar o chão. Assim obtém-se automaticamente o ângulo de corte certo. Indicações especiais relativas à lâmina circular encontram-se no manual de operação.

## Slide 7
A roçadeira é regulada corretamente, quando os braços do operador estão levemente em ângulo e os punhos estendidos.

## Slide 8: Troca do conjunto de corte
Primeiramente a roçadeira desligada é colocada virada sobre o chão o mais plano possível. Agora pode bloquear a ferramenta de corte com o pino de fixação do jogo de ferramentas

## Slide 9
Com a chave combinada solta-se a porca de fixação e desmonta-se a ferramenta de corte.

## Slide 10
A seguir, pode ser montado o novo conjunto de corte sobre o eixo bloqueado. Observar que esteja montada a proteção certa.

## Slide 11
Uma rápida verificação no final garante que tudo está montado e fixado corretamente.

## Slide 12: Trabalho Com Segurança
Em toda parte onde pessoas trabalham com máquinas existe o perigo de acidentes. Por isso, a STIHL desenvolveu um amplo conceito de segurança para o trabalho com roçadeiras. Faz parte disso o equipamento de segurança global dos implementos STIHL, a vestimenta de proteção adequada para o trabalho e os acessórios de segurança. A ação conjunta desses componentes oferece ao operador a melhor proteção possível. Reunimos aqui os pontos mais importantes a respeito, bem como algumas "regras de ouro para a segurança".

## Slide 13
O manual de operação é o principal conselheiro em questão de segurança. Deve-se conhecer as diversas indicações e observá-las. Planejando antecipadamente a sequência de trabalho.

## Slide 14
Por isso, inspecione antes um terreno acidentado. Ao roçar, cuidado para não usar sem necessidade a ferramenta de corte como alavanca para limpar o caminho. As ferramentas de metal podem ser danificadas por "contato com o chão" e também lançar objetos

## Slide 15: Equipamentos de Proteção Individual
1- Protetor auricular 2- Óculos de proteção,em combinação com proteção adicional do rosto 3- Cobertura do silenciador 4- Chave de desligar no punho de funções múltiplas 5- Alavanca do acelerador com retorno 6- Sistema de punho regulável

## Slide 16
7- Sistema antivibratório 8- Luvas 9- Vestimenta resistente 10- Sapatos de segurança com solado antiderrapante e biqueira de aço 11- Proteção de transporte

## Slide 17: Distância Segura
Importante no roçar é a distância de segurança. Numa circunferência de no mínimo 15m do operador não deverá permanecer outra pessoa.

## Slide 18
Quem revisa regularmente a roçadeira, a ferramenta de corte e os equipamentos de segurança, evita falhas de funcionamento.

## Slide 19
Verificar no local de corte as "condições do solo"; isso protege de surpresas desagradáveis. Por isso, ao roçar não se deve perder de vista a ferramenta de corte.

## Slide 20
Trabalho em Planos Inclinados Os trabalhos em planos inclinados, devem ser divididos em duas categorias: A- Abaixo de 45 graus. - Inclinação Moderada B- Acima de 45 graus. - Inclinação Elevada Quando o trabalho for executado em inclinações moderadas, pressupõe-se que o trabalhador esteja com ambos os pés apoiados, portanto o peso do trabalhador estará sendo suportado pela superfície de apoio e seus EPI's, nesta condição, é aceitável a utilização de uma só corda. Todavia se a inclinação for elevada, todo o peso do trabalhador estará sendo suportada apenas pelos seus EPI's, neste caso a utilização de corda dupla é obrigatória.

## Slide 21
Ancoragem para Trabalho em Taludes

## Slide 23: Para se executar trabalhos em talude
Deverá estar preso com cinto e corda de segurança.
Verifique que a ancoragem do cinto e da corda estão firmes.
Estar com calçado apropriado, que evite escorregões.

## Slide 24
Descensor em oito
Freio oito de alumínio, tradicional, fabricado em liga de alumínio, forjado. Sua forma quadrangular, reduz o torcimento da corda e dificulta a formação, acidental, do nó boca de lobo.